Ventilators ar kiļa 80-2 19urb 95mm (цвет белый)

вентилятор со шпонкой (зуб)

80-цифры на вентиляторе, обозначают габарит двигателя

2 - цифры на вентиляторе, под высокоскоростной двигатель на 3000 обор/мин (скоростные вентиляторы меньше размерами с меньшим количеством лопастей)

19- диаметр отверстия

95- общий диаметр с лопастями

|  | маркировка на вентиляторе |
| --- | --- |
| Ventilators ar kiļa 80-2 19urb 95mm | Y2-80 |
| Ventilators ar kiļa 90-2 24urb 140mm | Y2-90 |
| Ventilators ar kiļa 100-2 28urb 150mm | Y2-100 |
| Ventilators ar kiļa 112-2 28urb 150mm | Y2-112-2 |
| Ventilators ar kiļa 132-2 38urb 180mm | Y2-132-2 |
| Ventilators ar kiļa 160-2 42urb 210mm | Y2-160-2 |
| Ventilators ar kiļa 180-2 52urb 240mm | Y2-180-24 |
| Ventilators ar kiļa 200-2 58urb 260mm | Y2-200-2 |
| Ventilators ar kiļa 225-2 58urb 265mm | Y2-225-2 |
| Ventilators ar kiļa 250-2 63urb 265mm | Y2-250-2 |
| Ventilators ar kiļa 280-2 63urb 280mm | Y2-280-2 |

Ventilators ar kiļa 200 55urb 265mm/7 (цвет белый)

вентилятор со шпонкой (зуб)

200-цифры на вентиляторе, обозначают габарит двигателя

55- диаметр отверстия

265- общий диаметр с лопастями

7 - количество лопастей

|  | маркировка на вентиляторе |
| --- | --- |
| Ventilators ar kiļa 200 55urb 265mm / 7 | ND 200-147P |
| Ventilators ar kiļa 225 60urb 310mm / 7 | ND 225-146P |

Ventilators ar kiļa 90-468 24urb 150mm (цвет белый)

вентилятор со шпонкой (зуб)

90-цифры на вентиляторе, обозначают габарит двигателя

468 - цифры на вентиляторе, под двигатели на 1500 , 1000, 750 обор/мин (малоскоростные вентиляторы,  большего размера, лопастей больше чем у 2)

24- диаметр отверстия

150- общий диаметр с лопастями

| вентилятор со шпонкой | маркировка на вентиляторе |
| --- | --- |
| Ventilators ar kiļa 90-468 24urb 150mm | Y2-90-468 |
| Ventilators ar kiļa 112-468 28urb 180mm | Y2-112-468 |
| Ventilators ar kiļa 132-468 38urb 200mm | Y2-132-468 |
| Ventilators ar kiļa 160-468 42urb 285mm | Y2-160-468 |
| Ventilators ar kiļa 180-468 52urb 290mm | Y2-180-468 |
| Ventilators ar kiļa 200-468 58urb 300mm | Y2-200-468 |
| Ventilators ar kiļa 225-468 60urb 310mm | Y2-225-468 |
| Ventilators ar kiļa 250-468 63urb 375mm | Y2-250-468 |
| Ventilators ar kiļa 280-468 68urb 395mm | Y2-280-468 |

Ventilators ar skavu 63 11urb 105mm/10 (цвет белый)

вентилятор со скобой, зажимается болтами

63-цифры на вентиляторе, обозначают габарит двигателя

11- диаметр отверстия

105- общий диаметр с лопастями

10 - количество лопастей

| вентилятор со скобой | маркировка на вентиляторе |
| --- | --- |
| Ventilators ar skavu 63 11urb 105mm/10 | 11 63 |
| Ventilators ar skavu 71 14urb 130mm/10 | 14 71 |
| Ventilators ar skavu 80 16urb 140mm/6 | 16 80 |
| Ventilators ar skavu 90 19urb 120mm/6 | 19 90 |
| Ventilators ar skavu 100 19urb 160mm/6 | 19 100 |
| Ventilators ar skavu 112 25urb 180mm/ | 25 112 |
| Ventilators ar skavu 132 28urb 230mm/ | 28 132 |

Ventilators 2 skr. 56 gab/8-11urb/100mm/10 (цвет зеленый, кроме 63 и 71)

вентилятор с 2 саморезами

56-цифры на вентиляторе, обозначают габарит двигателя

8-11- диаметр отверстия 8 мм, но можно расточить до 11 мм

100- общий диаметр с лопастями

10 - количество лопастей

| вентилятор с 2 саморезами | маркировка на вентиляторе |
| --- | --- |
| Ventilators 2 skr. 56 gab/8-11urb/100mm/10 | 56-01-001 |
| Ventilators 2 skr. 63 gab/9-14urb/111mm/12 | 63-01-002 |
| Ventilators 2 skr. 71 gab/9-19urb/128mm/12 | 71-01-003 |
| Ventilators 2 skr. 80 gab/15-24urb/146mm/8 | 80-01-004 |
| Ventilators 2 skr. 90 gab/16-22urb/165mm/8 | 90-01-005 |
| Ventilators 2 skr. 100 gab/16-28urb/179mm/8 | 100-01-006 |
| Ventilators 2 skr. 112 gab/19-28urb/210mm/12 | 112-01-007 |
| Ventilators 2 skr. 132 gab/25-30urb/244mm/12 | 132-01-008 |
| Ventilators 2 skr. 160 gab/38-42urb/296mm/12 | 160-01-009 |
| Ventilators 2 skr. 180 gab/45-50urb/336mm/10 | 180-45 |

Ventilators ar skavu 90 gab/ 24urb/156mm/8 (цвет зеленый )

вентилятор со скобой, зажимается болтами

90-цифры на вентиляторе, обозначают габарит двигателя

24- диаметр отверстия

156- общий диаметр с лопастями

8 - количество лопастей

| вентилятор со скобой | маркировка на вентиляторе |
| --- | --- |
| Ventilators ar skavu 90 gab/ 24urb/156mm/8 | 90-11-072 |
| Ventilators ar skavu 100 gab/ 28urb/180mm/8 | 100-14-073 |
| Ventilators ar skavu 112 gab/ 28urb/204mm/8 | 112-14-074 |
| Ventilators ar skavu 132 gab/ 38urb/238mm/8 | 132-14-075 |
| Ventilators ar skavu 160 gab/ 42urb/287mm/10 | 160-05-076 |
| Ventilators ar skavu 90 gab/ 24urb/156mm/8 | 90-11-072 |
| Ventilators ar skavu 90 gab/ 24urb/156mm/8 | 90-11-072 |
| Ventilators ar skavu 90 gab/ 24urb/156mm/8 | 90-11-072 |